## Slide 1: KoaBP ICT제품 생산 자동화 검사를 위한 생산용 App.사양서
적용 모델 : KB-1
(확장 CA-100, CP-1, TP-1)
작성자 : 기업부설연구소 신종호
Rev 0.6

## Slide 2: Revision History
Version | Date | Notes
0.5 | 2025.9.4 | 지그 자동화를 위한 BLE 무선 통신 데이터 포맷 추가
0.6 | 0205.9.23 | 요구사항 정리 중.

## Slide 3: 1. 화면 구성
(1)
[설정]
KOABP-KB1-1230
KOABP-KB1-
1234
KB1
설정하고자 하는 ID
분류
모델설정
ID 전송
BLE검색
00001234
MPKB1
제품 시리얼번호
코드
S/N기록
파일저장
설정Count
최종설정ID
[작업자]
201
1234
TP1
5000
CP1
99000
KB1
45000
CA-100
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
[Factory Mode Control]
(11)
(12)
PUMP & Solenoid
[Factory Mode]
OFF
ON
커프 누기 시험
■ □
MIC
Charger
시험결과
HW 시험
정격 초과측정
성능 시험
비활성 창
ID전송
(13)
(14)
PASS FAIL
여기에 텍스트 입력
특이사항
■ □
여기에 텍스트 입력
■ □
여기에 텍스트 입력
■ □
여기에 텍스트 입력
■ □
여기에 텍스트 입력
홍길동
연결된 기기ID
KOABP-KB1-000000
[작업일시]
2025년 00월 00일 00시 00분

## Slide 4: 1. 화면 구성
No. | 기능 | 설 명 | Notes
1 | BLE검색 버튼 | BLE를 검색하여 리스트에 표시 | 
2 | 리스트 창 | 검색된 BLE를 표시 | 해당ID를 더블클릭하면 연결됨
3 | 설정할 ID | TP1-으로 표시된 ID항목 | 
4 | 리스트BOX | TP1/CP1/KB1/CA100 선택 | 임의 구현 가능
5 | 현재 생산중인 제품 | 생산제품 모델번호 보임 | 
6 | 설정 ID | 설정하려고 하는 ID | 
7 | ID 전송 버튼 | 버튼을 누르면 설정ID가 단말로 전송 됨 | 
8 | 제품 시리얼번호 | 생산 시 입력 가능 | 
9 | 제품 시리얼 번호 | BLE ID가 순차 자동저장 | 
10 | 파일 저장 버튼 | 설정된 제품 시리얼 번호를 파일로 저장(txt, csv 등 선택) | 
11 | 최종 적용된 ID번호 | 설정된 ID번호 자동 갱신 | 
12 | 생산 검사 수량 카운트 | App. 시작 후 검사 완료 수량 표시(생산 대수 확인 용) | 
13 | ID 전송 버튼 | 블루투스 설정ID를 전송한다 | 
14 | Factory Mode 제어패널 | 지그 장차된 HW보드 제어 및 시험 결과 표출 | 

## Slide 5: 2. Factory Mode Control Command
Byte0 | 1 | 2 | 3 (CMD) | 4 | 5 | 6 | 7
0x11 | 0x7C | 0x77 | CMD | ACK or PASS/FAIL |  |  | 0x03(ETX)
[App.]
[Device]
BLE Command
Rusult Packet
ACK
[Device → App.] ACK or PASS/FAIL
MODE | Command | Byte0 (STX) | 1 (Len) | 2 | 3 (CMD) | 4 | 5 | 6 | 7 (ETX)
Factory Mode | ON | 0x02 | 0x08 | 0x77 | 0x10 | 0 | 0 | 0 | 0x03
 | OFF | 0x02 | 0x08 | 0x77 | 0x11 | 0 | 0 | 0 | 0x03
 | Pump&Solenoid | 0x02 | 0x08 | 0x77 | 0x12 | 0 | 0 | 0 | 0x03
 | MIC | 0x02 | 0x08 | 0x77 | 0x13 | 0 | 0 | 0 | 0x03
 | Battery Chager | 0x02 | 0x08 | 0x77 | 0x14 | 0 | 0 | 0 | 0x03
BT SSID | SSID 전송 | 0x02(STX) | 0x08(LEN) | 0x77 | 0x7C | ID_HB | ID_MB | ID_LB | 0x03(ETX)
[PC App → Device]
[ACK or Response]Byte4
ACK : 0x10
PASS : 0x20
FAIL : 0x3F

## Slide 6: 3. BLE ID Setting Command
Byte0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0x11 | 0x7C | 0x77 | 2 | ID_HB | ID_MB | ID_LB | 0x03(ETX)
[App.]
[Device]
BLE ID Setting Command
ACK.
[Device → App.]
ACK.
Byte0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0x02(STX) | 0x08(LEN) | 0x77 | 0x55(TP1) 0x66(CP1) 0x7C(KB-1,CA-100) | ID_HB | ID_MB | ID_LB | 0x03(ETX)
[App → Device]
[BLE ID 구성]
ID_HB
000000
KOABP-KB1-
ID_LB
ID_MB
[App → Device]
Examples))
Command
[전송결과 예시]
KB-1 Byte3 : 0x7C
결과:
KOABP-KB1-123456
Byte0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0x02(STX) | 0x08(LEN) | 0x77 | 0x55(TP1) 0x66(CP1) 0x7C(KB-1,CA-100) | 0x12 | 0x34 | 0x56 | 0x03(ETX)

## Slide 7: 4. TP-1 온도 보정 Command
[App.]
[Device]
BLE ID Setting Command
ACK
Byte0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0x02(STX) | 0x08(LEN) | 0x77 | 0x7B | 1 : (+) 0 : (-) | 1~9 도 | 1~9 (0.1~0.9도) | 0x03(ETX)
[전송결과]
온도 보정 값 : +1.1도
Byte0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
0x02(STX) | 0x08(LEN) | 0x77 | 0x7B | 1 | 1 | 1 | 0x03(ETX)
[기준온도] 36.5도
[Device → App.]
ACK.
[App → Device]
Examples))
Command

## Slide 8: 5. 검토 사항
## 모델 설정
- 정확히 말하면 블루투스 NAME 아닌가? NAME 맞음
- (No.4) KB-1을 연결한 후 `분류`값을 `CP`, `TP`로 설정해서 주입할 수도 있는가? 휴먼 에러 가능성 있으므로, 선택 필요함.
(No.6) ID는 DB에서 자동으로 채번하여 입력하는 것인가? 사용자가 직접 입력하나? 생산 계획에 따라 ID 채번 예정. ID는 작업 시작 시 1회 직접 입력하고 이후부터는 자동증가
- (No.7) ID-전송 시 ACK가 있어야 하지 않을까? ACK 필요해 보임, 디바이스측 추가 예정
## S/N 기록 : 생산 관리와 협의 필요하므로, 삭제(추후 검토)
- (No.8) 자동으로 채워줘야 하나? 비워놔야 하나? 자동이라면 어떤 코드들이 있나?
- (No.9) BLE ID 를 저장한다는 의미를 모르겠음. 기기 고유번호 아닌가?
- (No.10) 파일저장 시, 파일내용은 단순히 ＂MPKB1-00001234＂가 기록되어 있는 건가? 파일명은 사용자가 지정하는 것인가? 자동저장하나?-
## 상태
- (No.11) 4개 행 중, 현재 연결된 기기만 활성화 표시를 하는 것인가? 나머지 행은 아무값도 들어가지 않을 텐데 존재할 이유가 있나?
- (No.12) 단순히 앱을 닫으면 초기화 하면 되는 것인지? 생산 이력 관리를 위해서 마지막
- (No.13) "블루투스 설정ID"라는 것이 무엇인지? 기기 번호 같은데 7번과 어떤 점이 다른건지? 7번 삭제함
- (No.14)
- On - FactoryMode Start 커맨드인가? OFF - FactoryMode Stop 인가? ON/OFF 로 변경 함.
- 시험항목은 이게 다인지? 1차 확정 항목
- Pump & Solenoid
- MIC
- Charger
- 커프 누기 시험
- 정격 초과 측정
- 모두 Pass/Fail 체크만 할 수 있도록 하면 되는지? 텍스트 입력은 전혀 없는지? 텍스트 입력도 있어야 할 듯 합니다.(특이사항 입력)
## 기타
- 사용하는 클라이언트는 단 한 대인지?
- 로컬 데이터베이스로 충분할 지? 사용자가 2인 이상이면 원격DB를 사용해야 함 : 로컬 데이터 베이스(향후, 생산 수량에 따라서 2인 이상 사용 검토)
- ID/PASS 로그인은 필요없는 지? : 작업자 기록 필요
- 이전 작업에 대한 내역을 볼 수 있는 화면은 필요없는지? 이전에 시리얼 번호 몇 번까지 생산했다, 요런게 뜨면 좋을 것 같습니다만, 나중에 생산 의견 듣고 적용하는 걸로.
- S/N 은 검사 후 입력한다고 했는데, 기기를 구분할 수 있는 유니크한 값이 무조건 필요함. NAME이 설정되지 않으면 아무것도 할 수 없도록 하는 방안에 대해 검토 : NAME 우선 설정 함

## Slide 9
감 사 합 니 다.